АКСЕЛЕРАТОР-3000А (ACCELERATOR-3000A)

Ускоритель полимеризации для мастик ГИПЕРДЕСМО® и ГИПЕРДЕСМО®-LV

АКСЕЛЕРАТОР-3000А – бесцветная низковязкая жидкость

Применение

АКСЕЛЕРАТОР-3000А используется только как добавка к ГИПЕРДЕСМО® и ГИПЕРДЕСМО®-LV для ускорения процесса полимеризации.

Преимущества

- Ускорение полимеризации мастики.

- Обеспечение быстрой полимеризации мастики при низкой температуре и низкой влажности.

- Не образуются пузыри даже при нанесении мастики толстым слоем.

- Значительное увеличение тиксотропности мастики.

- В целом улучшение механических характеристик, твердости и химической стойкости покрытия.

- Продукт не токсичен.

Способ применения

Перед применением взболтать контейнер, открыть крышку и вылить все содержимое в банку 25 кг с мастиками ГИПЕРДЕСМО® или ГИПЕРДЕСМО®-LV. Хорошо перемешать при помощи низкооборотного миксера. Полученной смесью работать в соответствии с рекомендациями по нанесению мастик ГИПЕРДЕСМО® и ГИПЕРДЕСМО®-LV. При температуре 20°С время пленкообразования сокращается до 1 – 1,5 часов.