# СЛАВЯНКА® изоляционная

ТУ 5775-016-11149403-2006

##### Описание материала

СЛАВЯНКА® изоляционная - однокомпонентный битумно-полимерный состав, полностью готовый к применению.

##### Область применения

Изоляция металлических, бетонных, железобетонных, кирпичных, асбестоцементных, деревянных конструкций от электрокоррозии, от блуждающих токов в земле, от почвенной коррозии, от атмосферных осадков, от грунтовых вод, от слабо- и среднеагрессивных жидких сред, среднеагрессивных твердых сред.

##### Преимущества

- защищает конструкции от электрохимических воздействий;

- после высыхания мастичный слой устойчив к ударным нагрузкам, как при положительных, так и при отрицательных температурах;

- материал тиксотропен (при ремонте вертикальных поверхностей не сползает);

- безогневой способ работы;

- высокий уровень адгезии (когезионный характер отрыва);

- высокая теплостойкость;

- высокая эластичность;

- возможноcть использования при отрицательных температурах (до -100С);

- стойкость в слабо- и среднеагрессивных средах;

- удобонаносимость;

- соответствует требованиям ГОСТ 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;

- низкое водопоглощение.

##### Ограничения

- запрещается использовать материал внутри жилых помещений;

- при проведении работ в жаркую солнечную погоду во избежание образования пузырей рекомендуется затенять обработанные мастикой поверхности;

- не применяется в контакте с питьевой водой.

Не допускается применение в контакте:

- с органическими растворителями и маслами;

- с высококонцентрированными кислотами и щелочами.

##### Типичные объекты применения

- Трубопроводы  (в т. ч. газо-, нефтепроводы, подземные и надземные);

- Резервуары (в т. ч. для хранения нефтепродуктов);

- Фундаменты;

- Подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища);

- Мосты;

- Путепроводы.

А также:

- Монтажные сварные швы;

- Места ввода и примыкания конструкций из стали к конструкциям из кирпича, бетона и т. п.;

- Металлические конструкции в грунтах (в т. ч. канаты, тросы, трубы).

##### Упаковка

Металлические евроведра 10, 20 и 25 кг, металлические барабаны 50 кг.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Теплостойкость, 0С, не менее | 140 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 500 |
| Прочность сцепления с бетоном при +200С, МПа: | 0,3 |
| Прочность сцепления с металлом, МПа: - при плюс 200С - при минус 150С | 0,8 2,3 |
| Температура хрупкости по Фраасу, 0С | минус 32 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 минут | водонепроницаема |
| Прочность при ударе, кгс/см (Дж) - при плюс 200С - при минус 400С | 60 (6,0) 60 (6,0) |
| Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя при электрическом напряжении, кВ/мм | 10 |
| Сухой остаток, % | 66 |
| Переходное сопротивление изоляции через 72 часа выдержки в 3% растворе NaCl, Ом·м² | 1011 |
| Эксплуатация обработанных поверхностей в условиях агрессивных сред, рН | 3 - 13 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | -10 - +50 |
| Климатические зоны применения | все |
| Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/кв. м | 2,0 - 2,5 |